Иванов К. Г.1), Гальхаупт М.2)

- Санкт Петербургский государственный университет технологии и дизайна 191186 РФ, Санкт-Петербург, Большая Морская, 18.

- Hochschule Miederrhein ReinarstraBe 49 47805 Krefeld Germany

Дизайн звука

Для лекционной демонстрации по физике в разделе колебания нами был изготовлен интересный на наш взгляд эксперимент. В вертикально расположенную стеклянную трубу диаметром 5–6 см  помещают спираль, например из нихрома, пропускают ток; образуется тяга, и  устройство начинает гудеть, как органная труба см. рис. Над верхним концом стеклянной трубы расположен пьезодатчик, который подсоединен к осциллографу. Подобная простая схема позволяет измерить частоту колебаний и ее зависимость от длины трубы. Нами были использованы  три трубы из кварцевого стекла  длиной 0,50 м, 0,65 м, 1,00 м.  В кварцевых трубах затухание звука происходит очень медленно, после выключения тока нагревателя и это создает интересный звуковой эффект.

Рис.  Действующая модель органа из трех нот, работающего на тяге теплого воздуха.

Данная демонстрация  может быть использована на различных шоу, как звуковое сопровождение, например, дополняющее   оптические эффекты.